哈尔滨工业大学（威海）后勤保卫处

# 动火作业安全管理规定（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步加强校区动火作业安全管理，避免发生火灾事故，保护师生员工人身安全、校区公共财产和群众财产的安全，保障校区正常的教学、科研、生活秩序，根据《中华人民共和国消防法》《山东省消防条例》《山东省学校消防安全标准化管理指南》《高等学校消防安全管理规定》《哈尔滨工业大学消防安全管理办法》《哈尔滨工业大学（威海）安全责任制管理细则》等有关法律、法规，结合校区实际，制定本规定。

## 第二条 本规定适用于校区范围内所有维修工程施工现场的动火作业安全管理（校区新建、扩建、改建等工程动用动火不在本规定范围。需要向政府消防机构申报审批的，必须到政府消防机构办理审批手续，经审批同意并向校区备案后方可动火，同时接受校区职能部门的监督、检查）。

## 第三条 本规定中的动火作业是指在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内从事有可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业。（包括使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机等进行的作业）。

第二章 动火作业分级

第四条 固定动火区以外的动火作业分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别，遇到节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理。
    （一）特级动火作业：在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业（包括带压不置换动火作业）；存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。

（二）一级动火作业：在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火作业，管廊上的动火作业按一级动火作业管理。

（三）二级动火作业：除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。

第五条 特级、一级动火作业审批表有效期不应超过8小时；二级动火作业审批表有效期不应超过72小时。

第三章 责任落实

第六条 按照“谁主管，谁负责；谁使用，谁负责”的原则，动火作业单位动火作业前必须办理相关审批、备案手续后方可进行动火作业。动火作业的审批及现场安全监管由引进工程管理部门负责，后勤保卫处保卫办公室负责对动火作业进行消防审查备案。

第七条 动火作业单位的安全职责

（一）动火作业单位应根据消防安全法律法规，制定、完善动火作业区域安全管理制度与应急处置预案，制订动火作业方案，要加强对动火作业人员的安全管理，自觉接受引进工程管理部门、消防审查备案部门的安全监督、检查与指导，积极开展动火作业场地安全管理工作；对引进工程管理部门、消防审查备案部门提出的隐患整改措施应积极落实，预防各类安全事故的发生。

（二）动火作业前必须提前向引进工程管理部门申请，填写《哈尔滨工业大学（威海）动火作业申请审批表》，报校区消防审查备案部门备案后，方可进行动火作业。

（三）按防火安全要求做好安全措施，在动火现场配备必要的、足够的消防设施和灭火器材。

（四）全面了解动火作业工作任务和要求, 并在规定的范围内执行动火。

（五）及时清除动火作业区域周围易燃易爆物品或采取可靠的隔绝措施。

（六）在每个动火作业点应确定一名专业人员为动火作业单位现场管理人（防火负责人），全面负责动火作业现场的消防安全工作。动火作业单位现场管理人（防火负责人）应掌握基本的防火常识及各类灭火器材的使用方法。动火作业单位现场管理人（防火负责人）在动火作业前要检查现场消防安全措施是否完善和正确，始终监视现场动火作业的状态，及时制止违章动火行为，发现失火及时扑救，在动火间断、转移、终结时检查现场无残留火种。

第八条 引进工程管理部门的安全职责

（一）负责审批动火作业工作的必要性和方案可行性。

（二）负责动火作业前对动火作业单位各项防火安全措施进行检查并进行安全教育。

（三）负责动火作业现场安全监管，及时纠正动火作业中的违规行为，对重要动火作业现场确保做到全程监督，对存在安全隐患的动火作业，要求动火作业单位进行整改，并书面记录检查结果和隐患的整改情况。

（四）负责动火工作间断、转移、终结时检查现场无残留火种，组织对动火作业结束后的动火现场进行验收。

第九条 消防审查备案部门的安全职责

（一）负责审查动火作业工作的必要性和方案可行性。

（二）负责审查动火作业条件是否具备，动火作业现场是否按要求配备有效灭火器材。

（三）负责审查动火作业现场工作环境是否安全，如动火作业现场周围是否有易燃易爆物体等。

（四）负责审查动火作业审批表上所填安全措施及应急预案是否完备，与动火作业现场实际是否相符。

（五）参与动火作业结束后的现场验收工作。

第四章 动火作业安全管理规定

第十条 动火作业注意事项

（一）进行动火作业的区域除批准的动火作业外，任何人严禁吸烟及带入其他火种。

（二）动火作业前，引进工程管理部门、消防审查备案部门的相关人员必须提前到现场检查确认安全符合规定要求,方可进行动火作业，并做好动火作业过程的现场监督。

（三）对于存放易燃易爆物品的场所，动火作业前须把里面的易燃易爆品转移到安全地。

（四）电焊回路（地线）应接在焊件上,不得与其他设备搭火。

（五）高空动火作业不许有火花四处飞溅，应采取措施围接，附近一切易燃物要移开或盖好,防止火花飞溅到周围可燃物上引起火灾爆炸事故。

（六）高空进行动火作业时，必须系好安全带。

（七）动火作业应有专人监督。动火作业前应清除现场及周围易燃物，或采取其他有效的安全措施，配备足够适用的消防器材。

（八）动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠,不准带病使用。动火作业工具设备必须完好，安全附件齐全良好，符合安全要求。

（九）使用气焊焊割动火作业时,氧气瓶、乙炔气瓶离动火应在10米以上，乙炔气瓶与氧气瓶之间距离应在5米以上，并不准在烈日下暴晒。

（十）动火作业完毕后，应清理现场、熄灭余火、切断电源，确认无残留火种后方可离开。

（十一）作业前检查动火作业条件有无变化，作业后检查有无留下火种，保安做好夜间和节假日的巡检工作。

（十二）动火作业中使用的各类气瓶应固定好，有明显的区分标识以及可以查询气瓶和阀门状态的二维码标签。

（十三）五级风以上（含五级风）天气，禁止室外露天动火作业。

第十一条 动火作业中异常情况的处理

（一）发现隔离措施脱落或破损应设法修补，并暂停作业。

（二）现场环境变化,附近有易燃物料时，应立即停止动火作业。

（三）由于风向变化或风力过大，而使动火时所产生的火花无法控制，易被吹向生产现场，应立即停止作业。

（四）动火作业中气焊工具或气瓶泄漏,或电焊与电器有故障，均应暂停工作,排除故障,切不可以抢时间为理由勉强地草率行事。

第五章 责任追究

第十二条 在动火作业期间违反本规定或现场存在安全隐患，经引进工程管理部门、消防审查备案部门和公安消防机关指出后，应在期限内整改；逾期不改或整改后达不到规定要求的，引进工程管理部门、消防审查备案部门和公安消防机关有权责令其停止施工，立即改正。

第十三条 在动火作业期间违反本规定或未按操作规程作业导致发生安全事故/事件（或存在重大火灾隐患）或引发群体性事件、舆情等情况时，将依据《哈尔滨工业大学（威海）安全工作追责问责管理办法（试行）》以及施工合同相关规定约定进行追责问责或经济赔偿；构成犯罪的，移交司法机关处理。

第六章 附 则

第十四条 本规定由校区后勤保卫处负责解释。

第十五条 本规定自公布之日起施行。

附件：1.哈尔滨工业大学（威海）动火作业申请审批表

## 2.动火作业流程图

附件1：

哈尔滨工业大学（威海）后勤保卫处动火作业申请审批表

| 动火作业单位 |  | 动火等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业时间 | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |
| 作业地点 |  | 作业事由 |  | 动火操作人员 |  |
| 动火 作业 单位 安全 措施 | 1.现场是否配置足够消防器材 是□ 否□ 数量：_____ |
|  | 2.现场安全负责人、安全员是否落实 是□ 否□ |
|  | 3.施工现场是否清理可燃物品 是□ 否□ |
|  | 4.动火作业人员是否有操作证（附复印件） 是□ 否□ |
|  | 5.作业完成后，仔细检查清理现场 是□ 否□ |
|  | 6.动火作业施工方案、安全措施、应急预案（可附件） |
|  | 7.动火安全“十个不准”：①没有操作证不准；②未办理动火手序不准；③不了解周围情况不准；④不了解焊割部件内部情况不准；⑤易燃易爆物品区容器、管道未清洗不准；⑥周围有可燃材料未分隔不准；⑦有压力和密封容器不敞开不准；⑧周围有易燃易爆物品不准；⑨明知有危险且影响外单位的不准；⑩与其它工种作业相抵触的不准 8.动火安全“四个要”：①动火单位现场管理人要坚守岗位；②动火单位现场管理人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火；③一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救；④动火作业人员要严格执行安全操作规程 9.动火安全“一个清”：完成动火作业后，动火单位现场管理人和动火作业人员要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 |
| 动火作业单位 负责人 | 联系电话： | 动火作业单位 现场管理人 （防火负责人） | 联系电话： |
| 校内引进工程 管理单位 | 审批意见： 现场监管人： 负责人： 年 月 日 | 校内消防 审查备案部门 | 审查备案意见： 负责人： 年 月 日 |
| 动火作业结束 验收情况 | 验收情况 验收人员： 年 月 日 |

注：本表一式三份，动火作业施工单位、引进工程管理部门、消防审查备案部门各一份。

## 附件2：            动火作业流程图

动火作业申请

动火单位向引进工程管理部门提交作业申请

填写《动火作业申请审批表》

# Text boxes

引进工程管理部门审核审批

校区消防审查备案部门审查备案

动火作业现场安全审查

实施动火作业

动火现场安全检查

作业完毕恢复现场，验收合格并进行验收

动火作业结束